COMMUNE DE HAUTE-ISLE

146 Route de la Vallée

95780 HAUTE-ISLE

DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE HAUTE-ISLE

CONTRAT RURAL

Réaménagement du Chemin de l’Abbaye

Dossier de Consultation des  Entreprises

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

B.P.U.

Espace INGB

c/o Patrice BENAIS

INGENIEUR CONSEIL

64 Chemin de la Chapelle St Antoine

95300 ENNERY

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 101 | Série 100 – FORFAITS GENERAUX / SIGNALISATION PROVISOIRE Amenée et repliement des installations de chantier Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation générale de chantier, d'amenée et de repliement du matériel. Il comprend : - les indemnités éventuelles pour les installations sur les propriétés privées, - les aménagements de terrain pour les installations de chantier, - la fourniture et les frais d'installation de baraques de chantier, d'ateliers, d'entrepôts, de bureaux, etc…, réservées à l’entreprise, - la maintenance et l’entretien des installations intérieures et extérieures, - l’éclairage extérieur provisoire des installations, - les frais de raccordement aux réseaux divers (eaux, électricité, téléphone…) ainsi que le coût des consommations correspondantes, - le balisage des installations, - la clôture complète des installations, - l'amenée, l'installation et le repliement du matériel de chantier, - l'entretien pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des installations, - le balayage et le décrottage périodique des voiries empruntées, - l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et installations, - la remise en état naturel du terrain (terre végétale – ép. 0m.30). - les déplacements éventuels nécessités par le phasage des travaux. - Le suivi photographique des travaux avec un minimum de 20 prises de vue par journée travaillée, - Les frais de réalisation des tests, contrôle et essais réalisés par l’entrepreneur dans le cadre de son contrôle interne ou fixés par le CCTP. · La fourniture, la mise en place, le déplacement, la maintenance et l’enlèvement de deux panneaux d’information conformes à la charte du Maitre d’ouvrage, Il comprend également tous les aménagements nécessaires pour permettre le maintien dans de bonnes conditions de sécurité, de la circulation des piétons et des véhicules dans la zone des travaux suivant les stipulations du Maître d'œuvre. Il tient compte de la situation particulière des ouvrages à réaliser et rémunère la totalité des aménagements provisoires que l'Opérateur Economique sera amené à exécuter pour permettre à son personnel et à ses engins de chantier d'être à pied d'œuvre, ainsi que pour approvisionner le chantier sur le site même de chacune des parties d'ouvrage à construire. Il comprend également : · la mise à disposition du représentant du Maître d'œuvre des locaux de chantier et matériels prévus à l'article 8.4.2 du C.C.A.P. · la maintenance et l’entretien de ces mêmes locaux, L'ensemble de ces dispositions et installations feront l'objet du plan d'installation de chantier soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. L'installation de chantier achevée et le matériel amené à pied d'œuvre, une fraction égale à soixante pour cent (60%) de ce prix sera réglée à l'Opérateur Economique. Le solde sera versé après le repliement de tous les matériels et installations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux. LE FORFAIT : |  |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 102 103 | Étude d’exécution et constat d’huissier Ce prix s'applique aux études d'exécution des terrassements, d'assainissement, de chaussées, conformément aux règlements et dispositions de bonne construction. Ces études comprennent notamment : la réalisation des plans d'exécution, des notes de calcul, des notices explicatives, des dessins d'exécution, des programmes d'exécution fournis sur les supports papiers et reproductibles, toutes les modifications ou adjonctions des notes de calculs, des plans d'exécution, dues à une situation impondérable, et, ou impromptue, toutes les définitions en X, Y, Z nécessaires à la parfaite réalisation des travaux, les plans d'exploitation sous chantier, l'établissement des documents sous Autocad 2014 en coordonnées Lambert, les modifications éventuelles et les frais de tirage et transmission au Maître d'œuvre. Ce prix sera réglé de la manière suivante : quarante pour cent (40 %) du forfait au cours du mois qui suit la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, Le solde du forfait à la fourniture de toutes les pièces du dossier d'exécution et d’un constat d’huissier avant démarrage des travaux. LE FORFAIT : Implantation et piquetage Ce prix rémunère forfaitairement, et conformément au CCTP, toutes les implantations nécessaires au besoin du marché. Il comprend notamment : - l’implantation de la polygonale de précision, - le piquetage général, - la reconnaissance du terrain et les levés complémentaires nécessaires (emprises, réseaux concessionnaires, ouvrages maçonnés, murs riverains, divers, …), - la mise à disposition du géomètre et sa brigade sur le terrain, - l’implantation de l’ensemble des ouvrages, arbres… par piquets identifiables, - les levés topographiques à l’avancement des travaux, - La matérialisation par piquets bois avec figuration du repère. - LE FORFAIT : |  |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 104 | Signalisation temporaire de chantier Ce prix rémunère forfaitairement, l’installation et le repliement de la signalisation temporaire de chantier nécessaire pour assurer la protection du chantier et mis conformément au manuel du Chef de chantier édité par le SETRA. Il comprend notamment : - l’établissement des plans définissant la signalisation temporaire de chantier à mettre en œuvre aux différents stades d’avancement des travaux, ces plans étant soumis au visa du Maître d’œuvre, - la fourniture, l’amenée sur le site et la mise en place de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire nécessaires dans les zones d’interférence avec la voirie provisoire et définitive sous circulation, - le stockage sur le chantier du matériel consommable (rubalise, cône, fiche métallique, plaque acier, protections diverses, ...) nécessaire au remplacement du matériel défaillant, - le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol, - le repliement de l’ensemble des équipements en fin de travaux. Il tient compte de la dépréciation du matériel fourni et mis à disposition sur le chantier. Le règlement sera effectué à raison de soixante pour cent (60 %), lorsqu’à la demande de l’Opérateur économique, le Maître d’œuvre aura constaté que la réalisation de la signalisation et les dispositions prises pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché. Le solde sera versé après le repliement de tous les matériels et installations, l’enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux. Le forfait : |  |
| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| 105 106 | Maintenance de la signalisation temporaire Ce prix rémunère à la journée la maintenance de la signalisation temporaire. Il comprend notamment : - l’exploitation, la surveillance, la maintenance et le remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit, de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire nécessaires dans les zones d’interférence avec la voirie provisoire et définitive sous circulation, - les déplacements et mises en place successives destinées à faire évoluer les dispositifs de signalisation temporaire pour les adapter tant au phasage général des travaux qu’au phasage ponctuel correspondant à certaines opérations spécifiques nécessitant par exemple d’une réduction momentanée de la largeur d’une chaussée. Pour l’application de ce prix : - le premier jour pris en compte sera celui où, à la demande de l’opérateur économique, le Maître d’œuvre aura constaté que la réalisation de la signalisation et des dispositions prises pour son exploitation répondent effectivement à toutes les prescriptions du marché, - le dernier jour sera celui où l’opérateur économique aura été invité par décision explicite du Maître d’œuvre soit à évacuer hors du domaine public concerné par les travaux tous les matériels et matériaux dont la présence nécessite une signalisation temporaire, soit à adapter ou à déplacer ses accès dont la présence nécessite une signalisation temporaire, sans que ce jour puisse être postérieur à celui de la réception des travaux. LA JOURNEE : Plans de récolement et dossier des ouvrages exécutés Ce prix rémunère au forfait, les frais d’établissement et la fourniture des plans de récolement des ouvrages réalisés. Il comprend tous les frais nécessités pour l’établissement des documents y compris le levé topographique en coordonnées LAMBERT 1 Carto et en IGN 69 avec des profils tous les 20 mètres. Les tracés devront contenir toutes les indications nécessaires au positionnement des ouvrages tant en planimétrie qu’en altimétrie (voirie, assainissement, réseau et tous les ouvrages réalisés dans le cadre du marché). Il tient compte également de la livraison : - de deux (2) tirages, - de CD ROM comportant l’ensemble des données topographiques numérisées au format DWG sous forme 2014 - des notices techniques des matériels et matériaux - des procès-verbaux d’essais éventuels Le montant de ce prix ne sera versé qu’après que tous les documents (plans, CD ROM) auront été remis au Maître d’œuvre et au plus tard 10 jours avant la réception des travaux. LE FORFAIT : |  |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 201 202 202a 202b | Série 200 – TRAVAUX PREPARATOIRES / DEMOLITIONS / TERRASSEMENTS GENERAUX Dépose de mobilier urbain, nettoyage et préparation du terrain Ce prix rémunère forfaitairement le nettoyage et la préparation du terrain sur le site des installations de chantier et sur le site des travaux. Il comprend notamment : - l’évacuation de tous les gravats et objets divers rencontrés sur le site (bois, maçonnerie…), - la dépose et l’évacuation des clôtures existantes situées dans l’emprise, exception faite des murs d’enceinte en maçonnerie dont la démolition sera rémunérée par application des prix de démolitions correspondants, - la dépose des panneaux de signalisation existants de tous type (police et directionnelle) et du mobilier urbain, avec transport des panneaux au dépôt désigné par le Maître d’œuvre, démolition et évacuation des massifs de fondation. LE FORFAIT : Démolition de maçonneries de toute nature en fondation ou en élévation Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place, la démolition de maçonnerie de toute nature, en fondation ou en élévation. Il tient compte des précautions à prendre pour ne pas ébranler la partie conservée des ouvrages qui ne sont démolis que partiellement, des sujétions résultant de la présence des ouvrages des concessionnaires en (ou) hors service. Il comprend également : - l’amenée et le repli du matériel spécifique, - les opérations de démolition proprement dites, - le sectionnement des armatures, - le tri des matériaux, - le chargement, le transport et l’évacuation conformément aux spécifications du CCTP. Les quantités à prendre en compte seront déterminées par constats contradictoires. Démolition de maçonneries de toute nature, sauf béton armé Le mètre cube : Démolition de maçonneries en béton armé Le mètre cube : | - |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 203 204 205 | Terrassements à la main pour sondages et petits travaux Ce prix rémunère, au mètre cube, les déblais en place exécutés à la main, pour la recherche de l'emplacement des canalisations et des ouvrages des services concessionnaires ou pour l'exécution des terrassements par petites parties effectués à la main, notamment pour des raisons de sécurité. Il comprend notamment : l'exécution des terrassements, quelles que soient la nature, la dureté et la tenue des terrains rencontrés, la fourniture et la mise en œuvre du remblai provisoire, nécessaire dans certains cas, ne sont pas prises en compte dans le prix. LE MÈTRE CUBE : Débroussaillage Ce prix rémunère, au mètre carré, l'arrachage des broussailles, des taillis, l'abattage des arbres dont la circonférence mesurée à un (1) mètre du sol est inférieure à trente (30) centimètres et à l'arrachage des anciennes souches mesurant au collet moins de un (1) mètre de circonférence comprend notamment : l'arrachage proprement dit, l'élagage, le rassemblement, l'évacuation des produits provenant de l'arrachage, conformément aux prescriptions du SOSED, Il s'applique au mètre carré de superficie débroussaillée mesurée en projection horizontale, quelle que soit la déclivité du terrain naturel. LE MÈTRE CARRE : Terrassement pour pose des bordures et encaissement entrées charretières Ce prix rémunère, au mètre cube, le terrassement de chaussée et d’accotement quels que soient les matériaux constituant le corps de chaussée et l’accotement. Ce prix comprend notamment : - le découpage du revêtement, - l'extraction à la main ou mécaniquement des matériaux, - le fractionnement des blocs, - le chargement pour l'évacuation des produits en décharges publiques conformément aux spécifications du CCTP, - toutes sujétions liées à la présence des réseaux (tampons, chambres, boucles à clefs…). Ce prix est un prix moyen qui rémunère le terrassement avec une pelle mécanique, ou à la main pour des épaisseurs supérieures à 0,10m et pouvant atteindre 0,60m, quel que soit l'endroit. Les quantités à prendre en compte seront égales au produit de la surface d’accotement et de chaussée réellement démolis par l'épaisseur moyenne de ceux-ci déterminée contradictoirement. LE MÈTRE CUBE : |  |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 206 207 208 208a | Transport de déblais en décharge Ce prix rémunère au mètre cube en place le transport des matériaux extraits de déblais en décharge. Ce prix comprend notamment les opérations suivantes : - Le transport quelle que soit la distance parcourue, - Le déchargement, - Les droits de décharge, - Il s'applique au volume de matériaux transportés et mesurés en place avant transport LE MÈTRE CUBE : Sciage de chaussée Ce prix rémunère, au mètre, l’opération de sciage d’enrobés de chaussée quelle que soit l’épaisseur et conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend : - L’amenée à pied d’œuvre du matériel, - Le sciage et l’évacuation des produits de sciage, conformément au PQC, - Le nettoyage et le balayage de la partie sciée,et le repliement du matériel,- Les sujétions résultant de la réalisation au coup par coup et celles résultant du travail sous circulation. LE MÈTRE : Fraisage de chaussée Ces prix rémunèrent le fraisage de la chaussée existante. Ils comprennent : - l’amenée et le repli du matériel de fraisage, l'évacuation des matériaux fraisés y compris leur mise en dépôt au lieu fixé par le Maître d'œuvre ou au dépôt de l'Opérateur économique ou en décharge (y compris indemnité de décharge). Le prix 208a rémunère au mètre carré pour une épaisseur inférieure ou égale à 4 cm : - le fraisage de la chaussée. - le balayage de la chaussée, - les sujétions dues aux travaux sous circulation. - l'évacuation des excédents à la décharge, conformément aux prescriptions du CCTP. Fraisage ou décroutage de chaussée sur une épaisseur inférieure ou égale à 4 cm LE MÈTRE CARRÉ : |  |
| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| 209 | Purges localisées Ce prix rémunère au mètre cube en place l’extraction de déblais et le transport des matériaux extraits en décharge, ainsi que la fourniture et mise en œuvre de grave 0/30 non traitée. Ces travaux seront exécutés sur décision du Maitre d’œuvre .Ce prix comprend notamment les opérations suivantes : - Le terrassement en déblai et le chargement sur camion - Le transport quelle que soit la distance parcourue, - Le déchargement, - Les droits de décharge, - Le réglage et compactage du fond de forme - La fourniture et la mise en place de grave non traitée 0/30 en remblaiement - Le réglage et le compactage - Il s'applique au volume de matériaux transportés et mesurés en place avant transport LE MÈTRE CUBE : |  |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 301 302 302a 302b | Série 300 – CHAUSSEE ET TROTTOIRS Dépose de bordures et caniveaux Ce prix rémunère au mètre linéaire, la dépose de tous types de bordures ou de caniveaux de toutes natures quelles que soient les fondations. Ce prix comprend notamment les opérations suivantes : - Les déposes et terrassements avec évacuation des excédents en décharge, droits de décharge compris, - La démolition des fondations et l'envoi aux décharges publiques, droits de décharge compris, de tous les matériaux démolis. LE MÈTRE : Fourniture et pose de bordures et caniveaux Ces prix rémunèrent, au mètre, mesuré en place, les bordures en grès ancien pleine masse définis au cahier des profils en travers type et au CCTP. Ces prix comprennent notamment : - La fourniture et pose du béton C16/20, pour confection de l’assise et du calage, - La fourniture du mortier de ciment ou de résine de collage, - La fourniture et la pose de la bordure en grès ancien type vexin, y compris la confection des joints, - Le remblaiement de la fouille et les sujétions de raccordement de la bordure aux couches - de chaussées contiguës et de remise en état des abords. - Les abaissements et dévoiement aux origines et fins de file. Bordures en grès ancien type Vexin LE MÈTRE : Plus-value au prix précédent pour sujétions de pose en bateau LE MÈTRE : |  |
| DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| 303 303a 304 | Confection des couches de forme pour les surfaces de chaussée Le prix rémunère, au mètre cube mis en œuvre constaté, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour la constitution de couches de forme des surfaces de chaussée créés. Les caractéristiques mécaniques des matériaux mis en œuvre sont définies au CCTP. Ce prix comprend notamment : l'amenée et le repliement de l'atelier de mise en œuvre, la fourniture de matériaux conformes aux prescriptions du C.C.T.P., le réglage des matériaux en couche d'épaisseur conforme aux prescriptions du C.C.T.P., le compactage jusqu'à l'obtention des exigences fixées dans le C.C.T.P., la mise en œuvre mécanique ou manuelle du matériau, l'arrosage (y compris fourniture de l’eau) et la scarification éventuelle, la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement, y compris l'exécution et l'entretien des ouvrages provisoires correspondants, les sujétions dues au travail sous circulation, le cas échéant, les sujétions dues au phasage des travaux, les sujétions dues aux contrôles éventuellement effectués par le Maître d'œuvre. Il s'applique au volume de matériaux mis en place après compactage. Grave traitée aux liants routiers de 20 cm d'épaisseur sur les surfaces de chaussées créées LE METRE CARRE : Fourniture et régalage de terre végétale Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré en place, la fourniture et la mise en de terre végétale sur 30cm. Ce prix comprend notamment : - La fourniture à pied d'œuvre, - Le nettoyage des abords, - L'analyse de cette terre végétale, - L'écrasement des mottes, - La reprise de la terre végétale aux lieux de dépôt provisoire, - La préparation des surfaces à revêtir (griffage, réglage, évacuation des blocs) - Le transport et le déchargement au lieu d'emploi, - Le répandage mécanique ou manuel, Le tassement ou l'ameublement éventuel, - La fertilisation, si nécessaire. - L’engazonnement et la première tonte LE METRE CARRE : |  |
| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| 305 306 306 a 306 b 306 c | Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume pour chaussée, trottoirs et entrées charretières Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et l’épandage de couches d’accrochage à l'émulsion de bitume à rupture rapide au dosage de bitume résiduel défini dans le CCTP préalablement à chaque mise en œuvre de matériaux traités aux liants hydrocarbonés. Ce prix comprend notamment : - La fourniture de tous les matériaux (liants et gravillons), - Le répandage, - Le cylindrage, - Le balayage et le nettoyage avant application par un procédé efficace du support. LE METRE CARRE : Fourniture et mise en œuvre de matériaux hydrocarbonés Ces prix rémunèrent, à la tonne théorique et selon les dimensions et épaisseur prescrites, les couches de matériaux traités aux liants hydrocarbonés. Ils comprennent notamment: la fourniture des ingrédients et granulats et le transport au lieu de fabrication, la fabrication en centrale du mélange, la fourniture, le transport et la mise en œuvre du mélange y compris les réglages et cylindrages conformément aux prescriptions du C.C.T.P. Le répandage et les arrêts de chantier pour phasage, l'exécution des joints de construction, y compris leur traitement, et l'évacuation des matériaux correspondants en décharge, les sujétions de protection des bordures et accessoires de voiries et de nettoyage. Enrobés bitumineux 0/6,3 en reprofilage sur des épaisseurs variables ( y compris la mise en œuvre manuelle) LA TONNE : BBSG 0/10 sur 5cm sur la chaussée et les entrées charretières LE METRE CARRE : Exécution d’un gravillonnage Bi-couche à l’émulsion de bitume et au gravillon 3/8 mignonette de Seine LE METRE CARRE : |  |
| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| 401 401 a 401 b 401 c 401 d 402 | Série 400 – ASSAINISSEMENT Mise à niveau d'ouvrages Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau à niveau de regard, de grilles, de bouches à clé et de chambres concessionnaires. Il comprend notamment : - Les sujétions dues aux contrôles effectués par le Maître d'œuvre, - Les terrassements nécessaires et l'évacuation des excédents à la décharge de l'entreprise, droits de décharges compris, conformément au SOSED, - La dépose du dispositif de fermeture ou de manœuvre, La fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la remise à niveau, Les sujétions liées à la présence éventuelle d'ouvrage concessionnaires (tampons, bouches, etc ), La repose du cadre et du dispositif de fermeture ou du dispositif de manœuvre, Toutes les opérations de réglages et de scellements, Toutes les sujétions de raccordements et de reprise, - Toutes les sujétions d'exécution. Regards sous chaussée et trottoirs L'UNITE : Regards de branchement sous trottoirs L'UNITE : Chambres concessionnaires L'UNITE : Bouches à clef L'UNITE : Création ou réparation de gargouilles sous trottoirs Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de gargouilles d’évacuation d’eaux pluviales de 1.20m de longueur moyenne. Il comprend notamment : Les terrassements nécessaires et l'évacuation des excédents à la décharge de l'entreprise, droits de décharges compris, conformément au SOSED, La fourniture et la pose de tube acier ou en fonte de 100mm de diamètre avec calage au béton maigre La fourniture et le scellement de sabots et de tête de gargouille pour les raccordements amont et aval L'UNITE : |  |

| N° DES PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES ET PRIX H.T. EN TOUTES LETTRES | PRIX H.T. EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| 501 501 a 502 502 a | Série 500– MOBILIERS URBAINS ET SIGNALISATION Traçage à la peinture routière Ce prix rémunère, à l'unité, ou au mètre linéaire le traçage de signalisation horizontale à la peinture routière blanche selon la réglementation en vigueur. Il comprend notamment : La fourniture à pied d’œuvre des différents produits. L’implantation sous contrôle du Maitre d’œuvre Les traçages divers y compris les sujétions de travail sous circulation Les nettoyages après travaux Bandes stop ou cédez les passages normalisés Signalisation verticale Fourniture et pose de panneaux de signalisation verticale normalisés sur poteau pour stop ou balise de priorité. L’UNITE: |  |

| Vu et accepté et complété quant aux prix unitaires et forfaitaires hors taxes, en lettres et en chiffres pour être annexé à mon (notre) acte d'engagement |  |
| --- | --- |
| L'(es) Opérateur(s) Économique(s) A le. . / . . / . . | Le Pouvoir adjudicateur A HAUTE-ISLE le . . / . . / . . |